- 产品简述

NT-ENU4100是一款以太网双绞线传器。可成对使用或一对多使用。该设备可使用电话线、网线、双绞线等各种常见线缆，实时传输。并具有优良的隔离，防雷抗干扰能力。在实际工程中，最大通讯速率可以达到60Mbps，延长距离最远可达到750米(不少于１５Mbps)，可以利用超5类和6类网络电缆传输，最大限度的降低了工程造价。进一步扩大了以太网系统辐射范围，同时最大限度的降低了工程造价。

NT-ENU4100-AT(AF)系列POE版本提供的4个POE供电端口，通过网线为基于POE技术给高清网络摄像机、无线AP、IP电话等设备供电.

我司的EO2支持IEEE802.3af标准的15.4W功率输出,可选IEEE802.3at标准的25.5W功率输出.

我司的NT-ENU4100-POC支持POC供电（后端通过铜轴线给前端设备供电和IP摄像头供电）,默认本设备为slave端.

- 功能特点

*  调制频段：２Mhz　-　２８Mhz

*  调制方式：OFDM

*　加密方式：AES128-bit encryption

*　最大组网数：１个Master + 7个Slave

*  支持协议：IEEE802.3/u　10Base-T、100Base-TX、　IEEE802.1Q VLAN、 IEEE802.3af/at

*  网口自适应直通线和交叉线，能兼容各种网卡，交换机，HUB等以太网设备

*  支持最大1522Bytes数据包传输

*  支持线速转发和全双工流量控制/半双工背压模式

*  12V至48V DC宽电源输入

*  -20到70℃操作温度满足各种复杂环境

*  支持以太网ESD保护和直流电源EFT保护

*  支持单口POE供电可达15.4W /25.5W

技术指标:

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 设计等级 | 商用级设计标准 |
| 接入方式 | 10/100Mbps |
| 标准 | IEEE802.3/u、10Base-T、100Base-TX、IEEE802.1Q VLAN、IEEE802.3af/at |
| 传输距离 | LAN接口：五类双绞线：100m UTP接口：五类双绞线750m （TCP/IP不低于15Mbps）,500m-40Mbps , 100m-60Mbps |
| 端口 | 4个LAN接口： 连接STP/UTP五类双绞线 1个UTP接口： RJ45 |
| 流量控制 | 全双状态：流量控制, 半双工状态：背压方式 |
| 误码率 | <10-9 |
| MTBF | 5万小时 |
| LED指示灯 | PWR---电源灯, LAN---以太网连接/活动, UTP---双绞线连接指示 |
| 电源 | 电源输入范围：12~48VDC（POC供电时，５６V） |
| 功耗 | <6W（不提供POE供电时） |
| 储存湿度 | 5%~90%无凝结 |
| 工作湿度 | 5%~90%无凝结 |
| 工作温度 | -20~70℃ |
| 储存温度 | -40~85℃ |
| 尺寸 | 台式：110mm×96mm×30mm （长×宽×高） |
| 重量 |  |

| 技术认证 |
| --- |
| EMI | FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A |
| EMC | FCC,CE |
| EMS | EN61000-4-2 (ESD), Level 4 EN61000-4-3 (RS), Level 3 EN61000-4-4 (EFT), Level 4 EN61000-4-5 (Surge), Level 4 EN61000-4-6 (CS), Level 3 EN61000-4-8, Level 5 EN61000-4-11 |
| 震动 | IEC 60068-2-27 |
| 自由落体 | IEC 60068-2-32 |
| Vibration | IEC 60068-2-6 |
| 绿色环保 | RoHS，CRoHS，WEEE |

应用

1.点对点

尺寸

# Text boxes

# EO2双绞线传输器系列

NT-ENU4100

# 工业级以太网光纤收发器系列

NT-IN311

# 工业级以太网光纤收发器系列

NT-IN311

# EO2双绞线传输器系列

NT-ENU4100

# EO2双绞线传输器系列

NT-ENU4100

# EO2双绞线传输器系列

NT-ENU4100