PoE千兆以太网交换机系列

NT-WG500-AF4

- 产品简述

NT-WG500-AF4系列是一款5口PoE千兆以太网交换机,它提供4个的10/100/1000BASE-T端口和1个10/100/1000BASE-T的上联端口。

NT-WG500-AF4系列提供多达4个支持802.3af供电标准的PoE端口，每个端口最大可输出15W功率，可通过网线给高清网络摄像机、无线AP、IP电话等PD设备供电。一方面能为用户节约布线成本，另一方面也为一些不便走电源线的应用提供便利。

- 功能特点

*  内置高效交换核心，实现流量控制，减少广播包
    *  支持协议：IEEE802.3 Ethernet, IEEE802.3u Fast Ethernet, IEEE802.3ab Gigabit Ethernet,

IEEE802.3x Flow Control, IEEE802.3af PoE

*  网口自适应直通线和交叉线，能兼容各种网卡，交换机，HUB等以太网设备

*  采用存储转发机制来避免网络的丢包和错误帧

*  可提供4个独立的10M/100/1000Mbps自适应交换式双绞线口，实现电口备份和多用户接入

*  支持线速转发和全双工流量控制/半双工背压模式

*  支持传输最大9K字节的以太网包长

*  -20到70℃操作温度满足基本环境

*  支持以太网端口的ESD保护

*  支持单口POE供电可达15W

PoE千兆以太网光纤交换机系列           NT-1400-AF4

工业级以太网光纤收发器系列

NT-IN314

PoE千兆以太网光纤交换机系列

NT-WG500-AF4

- 技术指标:

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 接入方式 | 10/100/1000Mbps |
| 标准 | IEEE802.3 Ethernet IEEE802.3u Fast Ethernet IEEE802.3ab Gigabit Ethernet IEEE802.3x Flow Control IEEE802.3af PoE |
| 传输距离 | 五类双绞线：100m EIA 568A/B |
| 端口 | 5个RJ45口： 连接STP/UTP五类双绞线 |
| 转换方式 | 存储转发 |
| 流量控制 | 全双状态：流量控制；半双工状态：背压方式 |
| 地址表 | 8K-entry具备自动学习功能的MAC地址表 |
| 缓存空间 | 1Mb SRAM 数据缓存 |
| 误码率 | <10-9 |
| MTBF | 3万小时 |
| LED指示灯 | 电源接口： PWR（系统供电指示） 电口（1~4）： POE（POE供电指示） 电口（1~4）,UPLINK： SPD（速度指示） 电口（1~4）,UPLINK： L/A(连接/传输指示) |
| 电源 | 48VDC@1.25A 60W |
| RJ-45 PoE供电脚位 | 1/2 (+) ，3/6 (-) |
| 功耗 | <5W |
| 储存湿度 | 5%~90%无凝露 |
| 工作湿度 | 5%~90%无凝露 |
| 工作温度 | -20~70℃ |
| 储存温度 | -20~70℃ |
| 尺寸 | 110.20x95.7x30mm（长×宽×高） |
| 重量 |  |

PoE千兆以太网光纤交换机系列           NT-1400-AF4

PoE千兆以太网光纤交换机系列

NT-WG500-AF4

应用

尺寸