- 产品简述

为满足日益增长的PoE千兆以太网组网需求，巨联光电新开发了一系列PoE功能交换机。NT-WG800-AF8是一款8端口IEEE 802.3af PoE千兆以太网交换机，提供8个10/100/1000M自适应PoE端口。

NT-WG800-AF8支持120W PoE有效供电，可同时驱动多达8个IEEE 802.3af 标准兼容的PoE受电设备。在SMB、SOHO或其他应用场合为无线AP、IP摄像机及IP电话部署PoE网络时，NT-WG800-AF8可以提供有效及成本优化的解决方案。

- 功能特点

*  内置高效交换核心，实现流量控制，减少广播包

* 支持协议：IEEE802.3 Ethernet, IEEE802.3u Fast Ethernet, IEEE802.3ab Gigabit Ethernet, IEEE802.3x Flow Control, IEEE802.3af PoE

*  网口自适应直通线和交叉线，能兼容各种网卡，交换机，HUB等以太网设备

*  采用存储转发机制来避免网络的丢包和错误帧

*  可提供8个独立的10/100/1000Mbps自适应交换式双绞线口，实现电口备份和多用户接入

*  支持线速转发和全双工流量控制/半双工背压模式

*  支持传输最大9216字节的以太网包长

*  52V直流供电

*  -20℃到70℃操作温度满足基本环境

*  支持以太网端口的ESD保护

*  支持单口PoE供电最大可达15W

- 技术指标:

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 接入方式 | 10/100/1000Mbps |
| 标准 | IEEE802.3 Ethernet, IEEE802.3u Fast Ethernet, IEEE802.3ab Gigabit Ethernet, IEEE802.3x Flow Control, IEEE802.1Q VLAN, IEEE802.3af PoE |
| 传输距离 | 五类双绞线：100m EIA 568A/B |
| 端口 | 8个RJ45口：连接STP/UTP五类双绞线 |
| 转换方式 | 存储转发 |
| 流量控制 | 全双状态：流量控制, 半双工状态：背压方式 |
| 地址表 | 8K-entry具备自动学习功能的MAC地址表 |
| 缓存空间 | 1Mb SRAM 数据缓存 |
| 误码率 | <10-9 |
| MTBF | 3万小时 |
| LED指示灯 | 电源： PWR (电源指示) 电口(1~8)： SPD (速度指示)，L/A(连接/传输指示)，POE (POE供电指示） |
| 电源 | 电源输入范围：40VDC~56VDC |
| 电源需求 | 52VDC @ 2.5A 120W |
| PoE供电管脚 | RJ45：模式A：脚位1和2 PoE正极；3和6为PoE负极(默认) 模式B：脚位4和5 PoE正极；7和8为PoE负极(可选) |
| 功耗 | <5W |
| 储存湿度 | 5%~90%无凝露 |
| 工作湿度 | 5%~90%无凝露 |
| 工作温度 | -20~70℃ |
| 储存温度 | -40~75℃ |
| 尺寸 | 170.50mm ×80.50mm×30.00mm（长×宽×高） |
| 重量 |  |

应用

尺寸

# Text boxes

# PoE千兆以太网交换机

NT-WG800-AF8

# PoE快速以太网交换机

NT-W900-AF8

# PoE千兆以太网交换机

NT-WG800-AF8

# PoE千兆以太网交换机

NT-WG800-AF8