10/100M

以太网光纤收发器系列

- 产品简述

10/100M自适应快速以太网光纤收发器（亦称光电介质转换器），独特的光电两端链

路连 接失败报警（Link Failure Pass Through）功能，主要实现城域以太网的光纤延伸。
        1100系列以太网光纤收发器可将10Base-T和100Base-TX双绞线电信号同100Base-FX光信号进行相互转换。它将网络

的传输距离从100米的铜线极限扩展到120Km,通过使用数据链路二层存储转发模式或物理一层直通模式两种网络传输技术来

实现光电两 种网络连接介质之间的数据传输。支持双纤多模、双纤单模和单纤单模光纤传输。

为了适应各种工作环境，3011/3012 系列收发器不仅设计了可放置于桌面或挂墙的结构，也设计了可上19Inch 14/16

槽机柜结构，方便客户集中供电，节约空间。

- 功能特点

* 自动适应10Mbps和100Mbps环境，便于网络的升级
     * 内置高效交换核心，实现流量控制，减少广播包
     * 支持全双工和半双工传输模式，能自动协商
     * 支持双绞线口自动交叉，方便系统调试安装
     * 支持开关选择Link Failure Pass Through（LFP）链路失败报警功能
     * 支持FX半/全双工和链路失败功能报警开关选择
     * 支持开关选择10/100Mbps存贮转发或100Mbps直通传输模式

* 光口支持100Base-FX或STM-1光纤传输标准，可与其他产品互通
     * 支持低延时传输
     * 支持最长1600byte超长数据包传输
     * 支持VLAN超长数据包传输
     * 支持QoS，保证VOIP数据包传输

* 超低功耗（小于2W），能长时间稳定工作
     * 支持双纤多模、双纤单模和单纤单模多种光纤口选择，扩展了用户的需求

10/100M

以太网光纤收发器系列

技术指标:

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 接入方式 | 10/100Mbps |
| 标准 | IEEE802.3 10Base-T Ethernet, IEEE802.3u 100Base-TX/FX Fast Ethernet, IEEE802.3x Flow control |
| 波长 | 850nm/1310nm/1550nm |
| 传输距离 | 双纤多模：2Km，双纤单模：20/40/60/80/100/120Km，单纤单模：20/40/60/80/100Km 五类双绞线：100m EIA 568A/B |
| 端口 | 1个RJ45口： 连接STP/UTP五类双绞线 1个光纤口： 多模—SC或ST光纤口（光纤尺寸50,62.5/125μm） 单模—SC/FC光纤口（光纤尺寸9/125μm） 单纤单模—SC/FC光纤口（光纤尺寸9/125μm） |
| 转换方式 | 介质转换、存贮转发/直通 |
| MAC地址表 | 1K |
| 缓存器空间 | 128Kb |
| 流量控制 | 全双状态：流量控制, 半双工状态：背压方式 |
| 延时 | 存贮转发：9.6us，直通：0.9us |
| 误码率 | <19-9 |
| MTBF | 10万小时 |
| LED指示灯 | POWER(电源)，FX LINK/ACT（光纤连通/动作） FDX（FX全双工方式），TX LINK/ACT（双绞线连通/动作） TX 100（双绞线100M传输速率），FX 100（光纤100M传输速率） |
| 电源 | 外置：输入：AC 90~264V/DC100~380V 输出：DC5V 1A 内置：输入：AC 90~264V/DC100~380V |
| 功耗 | <2W |
| 工作温度 | -10~55℃ |
| 工作湿度 | 5%~90% |
| 储存温度 | -40~70℃ |
| 储存湿度 | 5%~90%无凝结 |
| 尺寸 | 电源外置式：94×71×26mm 电源内置式：140×110×30mm 卡式:大卡（1100P）：114×88×26mm 小卡（102F）：100×86×25mm |

10/100M

以太网光纤收发器系列

- 应用方案