- 产品简述
     NT-2100系列1000Mbps自适应千兆以太网光纤收发器采用交换技术进行介质转换，符合IEEE802.3z、IEEE802.3ab标准，支持两种类型的介质网络连接： 1000Base-T和1000Base-SX/LX，可将1000Base-T双绞线电信号同1000Base-SX/LX光信号进行相互转换。它将网络的传输距离从100米的铜线极限扩展到80Km。支持双纤多模、双纤单模和单纤单模光纤传输。

- 功能特点
* 支持10Base-T、 100Base-TX 或1000Base-T自适应与1000Base-SX/LX间相互转换
* 支持全双工和半双工传输模式，能自动协商
* 支持双绞线口自动交叉，方便系统调试安装
* 支持VLAN超长数据包传输
* 支持双纤多模、双纤单模和单纤单模多种光纤口选择，扩展了用户的需求

- 技术指标

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 接入方式 | 1000Mbps千兆以太网 |
| 标准 | IEEE802.3ab 1000Base-T 、IEEE802.3z 1000Base-SX/LX Gigabit thernet,IEEE802.1qVLAN |
| 波长 | 850nm/1310nm/1550nm |
| 传输距离 | 双纤多模：250m（光纤尺寸62.5/125μm）/500m(光纤尺寸50/125μm)， 双纤单模：20/40/50/80Km， 单纤单模：20/40/60Km 五类双绞线：100m EIA 568A/B |
| 端口 | 1个RJ45口： 连接STP/UTP五类双绞线 1个光纤口： 双纤多模—SC（光纤尺寸50,62.5/125μm） 双纤单模—SC/FC光纤口（光纤尺寸9/125μm） 单纤单模—SC/FC光纤口（光纤尺寸9/125μm） |
| 转换方式 | 介质转换 |
| 延时 | <10us |
| 误码率 | <10-9 |
| MTBF | 10万小时 |
| LED指示灯 | POWER(电源)，FX LINK（光纤连通动作），TP LINK1000（双绞线连通1000M），TP LINK100（双绞线连通100M），TP TX（双绞线数据包发射指示），TP RX(双绞线数据包接收指示) |
| 电源 | AC220 0.5A/DC-48(内置) |
| 功耗 | 5W |
| 工作温度 | -20~70℃ |
| 工作湿度 | 5%~95% |
| 储存温度 | -40~85℃ |
| 储存湿度 | 5%~95%无凝结 |
| 尺寸 | 65mm(H)*162mm(W)*152mm(D)/高*宽*深（内置电源） 110mm(H)*22mm(W)*81mm(D) 高*宽*深（模块卡） |

- 应用方案

# Text boxes

# 千兆以太网光纤收发器系列

# 千兆以太网光纤收发器系列

# 千兆以太网光纤收发器系列

# 千兆以太网光纤收发器系列