- 产品简述
     NT-3011/NT-3012 系列10/100/1000Mbps自适应千兆以太网光纤收发器采用交换技术进行媒体转换，符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3ab标准，支持两种类型的媒体网络连接：10Base-T、 100Base-TX、 1000Base-T和1000Base-SX/LX，可将10Base-T、 100Base-TX或1000Base-T双绞线电信号同1000Base-SX/LX光信号进行相互转换。它将网络的传输距离从100米的铜线极限扩展到80Km。支持双纤多模、双纤单模和单纤单模光纤传输。为了适应各种工作环境，NT-3011/NT-3012 系列收发器不仅设计了可放置于桌面或挂墙的结构，也设计了可上19Inch 14/16槽机柜结构，方便客户集中供电，节约空间。

- 功能特点

* 支持10Base-T、 100Base-TX 或1000Base-T自适应与1000Base-SX/LX间相互转换

* 光口支持1000Base-X光纤传输标准，可与SFP、GBIC互通
     * 支持全双工和半双工传输模式，能自动协商
     * 支持双绞线口自动交叉，方便系统调试安装
     * 支持VLAN超长数据包传输

* 支持双纤多模、双纤单模和单纤单模多种光纤口选择，扩展了用户的需求

*支持QoS，保证VOIP数据包传输

*支持STP生成树，构成冗余网络

- 技术指标:

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 接入方式 | 10/100/1000Mbps千兆以太网 |
| 标准 | IEEE802.3 10Base-T Ethernet,IEEE802.3u 100Base-TX/FX Fast Ethernet, IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3z 1000Base-SX/LX Gigabit Ethernet, |
| 波长 | 850nm/1310nm/1550nm |
| 传输距离 | 双纤多模：220m（光纤尺寸62.5/125μm）/550m(光纤尺寸50/125μm)， 双纤单模：20/40/60/80Km 单纤单模：20/40/60/80Km 五类双绞线：100m |
| 端口 | 1个RJ45口： 连接STP/UTP五类双绞线 EIA568A/B 1个光纤口： 双纤多模—SC（光纤尺寸50,62.5/125μm） 双纤单模—SC/FC光纤口（光纤尺寸9/125μm） 单纤单模—SC/FC光纤口（光纤尺寸9/125μm） |
| 转换方式 | 介质转换 |
| 延时 | <10us |
| 误码率 | <10-9 |
| MTBF | 10万小时 |
| LED指示灯 | POWER(电源)，FX LINK（光纤连通动作），TP LINK1000（双绞线连通1000M），TP LINK100（双 绞线连通100M），TP ACT（双绞线数据包转发动作） |
| 电源 | AC220 0.5A/DC-48(内置) |
| 功耗 | 5W |
| 工作温度 | -10~55℃ |
| 工作湿度 | 5%~90% |
| 储存温度 | -40~70℃ |
| 储存湿度 | 5%~90%无凝结 |
| 尺寸 | 65mm(H)*162mm(W)*152mm(D)/高*宽*深（内置电源） 88mm(H)*26mm(W)*114mm(D) 高*宽*深（模块卡） |

- 应用方案

- 订货信息

| 产品型号 | 产品规格 |
| --- | --- |
| NT-3011M | 10\100\1000M 自适应 多模 500米 SC 台式 |
| NT-3011S-50 | 10\100\1000M 自适应 单模双纤 50公里 SC 台式 |
| NT-S3011-20 | 10\100\1000M 自适应 单模单纤 20公里 SC 台式 |
| NT-3011D-20 | 10\100\1000M 自适应 单模双纤 内置卡式 SC/FC |

# Text boxes

# 10/100/1000M

# 自适应以太网光纤收发器

# 10/100/1000M

# 自适应以太网光纤收发器

# 10/100/1000M

# 自适应以太网光纤收发器