1.硬件

* 支持IEEE 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T标准

* 支持 IEEE802.3z, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ah and IEEE802.3at协议

* 通过强大的工业标准自适就交换芯片， 确保稳定和无堵塞数据传输和交换

* 支持存贮转发最大2046 字节包或直通模式最大9K 字节包

* 支持双绞线口自动交叉，方便用户

* 低能耗，低散热， 单台功率15W，机架式 采用双电源，冗余备份。

* 最大安全电源，确保设备稳定工作

* 支持网管卡和卡式收发器热插拔功能

* 单双纤可选，单纤双向成对使用；单台或卡式可选

2. 技术参数

* 以太网口

(1) 标准协议 IEEE802.3z, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ah and IEEE802.3at

(2) 数据速率: 10Mbps, 100Mbps, 1000M half/full duplex auto-sensing

(3) 接口: RJ-45

(4) 接口数量: 4 UTP and 4 UTP 支持POE+(up to 25w)

(5) 连接线缆: UTP CAT5 or CAT5E，连接RJ-45,双绞线传输距离100m

(6) PIN:

Pin           数据                    电源(POE+)

1 TX_D1+        发送数据+

2 TX_D1-        发送数据-

3 RX_D2+        接收数据+

4 BI_D3+        单纤双向数据+             DC48+

5 BI_D3-         单纤双向数据-             DC48+

6 RX_D2-        接收数据-

7 BI_D4+        单纤双向数据+             DC48-

8 BI_D4-         单纤双向数据-             DC48-

* 光接口

(1) 接口类型: ST, SC, FC, LC

(2) 速率: 1.25G

(3) 波长: 多模850nm, 1310nm;单模1310nm, 1550nm.

(4) 光纤类型: 多模光纤: 50/125，62.5/125，100/140um;

单模光纤: 8.3/125,8.7/125,9/125,10/125um

(5) 传输距离: 多模: 550m  单模: 20-120km

* 基本工作环境

工作温度: -25~70℃

存储温度: -40~85℃

湿度: 5%~90%（无凝结）

机架式尺寸:315mm (L)×425mm (W)×92mm（H）

单台式尺寸: 285mm(L)*200mm（W）*45mm（H）

工作电压: 90VAC~260VAC or   -40VDC~-57VDC

机架的功率: 最大 72W (满载16片千兆收发器卡)

远端单台的功率: 最大108.5W，4 PSE功率100W，设备8.5W

3. 功能

* 主从式结构，提供管理模块（主、从），可级联多个机箱进行管理

* 支持远端和局端管理

* 支持网管协议：网页管理和SNMP管理

* 管理接口： 10/100Mbps RJ-45 以太网网管接口 、RS232 Console 接口 (RJ45)、级联口 (can bus5) 和 mini USB接口

* 可以显示和配置完备的系统信息，包括机架名称、地域信息、IP地址相关信息及软硬件版本号等

* 10/100/1000M 网管收发器卡支持SFP, CWDM SFP, DWDM SFP 以及显示SFP信息与数字诊断功能

* 收发器卡支持Q-in-Q Double Tag VLAN、IEEE802.1q Tag VLAN及IEEE802.3x Flow control等协议

* 收发器卡支持实时工作电压、温度显示

* 可查询和配置本端设备各端口的工作方式，包括连接状态，连接速率，全/半双工，端口关闭，LFP等

* 可查询和配置远端各端口的工作方式，包括电源状态，目前工作模式，连接状态，POE状态

* 具备端口限速功能，以64KBPS为步长在0MBPS至1000MBPS带宽之间任意设置

* 支持远端掉电警告，准确的判断远端连接失败

* 支持SNMP网管协议，可以设置Trap Destination和Community Name以及相应的权限，以SNMP Trap的方式实时接收和显示告警信息，提供专用监控窗口，并可弹出告警信息、声音告警及邮件告警；预留USB短信告警接口

* 提供MIB库文件，支持OpenView、SNMPC等软件

* 具备功能强大的历史告警信息和日志信息查询和管理功能

* 具备流量统计及预警功能，可实时显示各端口的通信状态

* 支持远程重启，通过网管软件设置系统重启或单个模块重启

* 用户管理采用分级（共三级，包括普通用户、高级用户和管理员）管理模式，并具有身份验证功能

* 收发器板卡可恢复出厂设置配置或拨码开关配置

* 支持FTP在线远程升级功能

* 网管系统支持网管设备自动发现与添加功能

* 机架工作电压、温度和风扇运行状态可实时显示

* 采用集中式管理方式，结合树形目录，可在一个软件界面内同时管理多台机架式设备；同时引入组管理方式，在管理中充分增强层次性，即使同时管理很多设备，也可以方便地对任意一台设备进行操作

* 支持GPRS报警功能，能够给多至四部手机发送短信息

软件

网页管理界面

SNMP 软件管理界面

4.  铁壳体积

机架:315mm (长)*425mm (宽)*92mm（高）

前面板

后面板

单台: 285mm(长)*200mm（宽）*45mm（高）

# Text boxes

千兆网管POE 功能收发器

千兆网管POE 功能收发器

千兆网管POE 功能收发器

千兆网管POE 功能收发器

千兆网管POE 功能收发器

Slot No.1…Slot No.9….Slot No.16

Fan

Power supply B

220V or 48V

Power supply A

220V or 48V

Management card or cascading card

千兆网管POE 功能收发器

Fiber

RJ45（1*4）

LED

AC Power

千兆网管POE 功能收发器