- 产品简述

行业首款支持双光口备份的工业级千兆以太网交换机（光纤1主1备）

NT-IN322BF是双光口备份工业级4口全千兆以太网交换机。它提供2端口10/100/1000BASE-T网线接口和额外的2个100/1000Base-X光纤接口。采用严格的工业级设计使得它的稳定性，实用性有了根本的保障。使得其在恶劣的工业环境中的能够实现灵活以太网扩展。当主光纤出故障时NT-IN322BF 能在<1ms 完成光纤的切换。

NT-IN322BF 系列工业级以太网交换机可以采用钉轨安装或者面板安装在控制箱或控制柜上，非常方便。宽工作温度、冗余电源接入、IP40防护等级、LED指示灯等等，使得紧凑小巧的NT-IN322BF系列以太网交换机在工业特殊应用场合的成为最佳的选择，是您工业以太网连接的最可靠的解决方案。

NT-IN322BF-AT(AF)系列POE版本提供的2个POE供电端口，不需要电源及电源线，即可通过网线为基于POE技术给高清网络摄像机、无线AP、IP电话等设备供电；我司的POE非网管型工业级交换机支持IEEE802.3at标准的25.5W功率输出.

- 功能特点

*  双光口交换或备份功能可用DIP开关选择

*  内置高效交换核心，实现流量控制，减少广播包
    *  支持协议：IEEE802.3 10Base-T、IEEE802.3u 100Base-TX/FX、IEEE802.3ab 1000Base-T、 IEEE802.3z 1000Base-SX/LX

IEEE802.3x Flow Control、 IEEE802.3at PSE

*  网口自适应直通线和交叉线，能兼容各种网卡，交换机，HUB等以太网设备

*  采用存储转发机制来避免网络的丢包和错误帧

*  可提供四个独立的10M/100Mbps/1000Mbps自适应交换式双绞线口，实现电口备份和多用户接入

*  支持最大1536Bytes数据包传输

*  支持线速转发和全双工流量控制/半双工背压模式

*  12V至48V DC或24V AC宽电源输入，冗余电源极性反向保护

*  -40到80℃操作温度满足各种复杂环境

*  IP40等级保护标准外壳

*  支持以太网ESD保护和直流电源EFT保护

*  DIN-RAIL导轨安装和壁挂式的硬件设计便于用户安装

*  支持双纤多模、双纤单模和单纤单模多种光纤口选择，扩展了用户的需求

*  支持单口POE供电可达25.5W

*  12Gbps背板带宽，1K MAC地址自动学习和512Kb内部缓存

技术指标:

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 设计等级 | 工业级IP40设计标准 |
| 接入方式 | 10/100/1000Mbps |
| 标准 | IEEE802.3 10Base-T，IEEE802.3u 100Base-TX，IEEE802.3ab 1000Base-T， IEEE802.3z 1000Base-SX/LX，IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.3at PSE |
| 波长 | 850nm/1310nm/1550nm |
| 传输距离 | 双纤多模：550m，双纤单模：20/40/60/80/100Km，单纤单模：20/40/60/80/100Km 五类双绞线：100m EIA 568A/B |
| 端口 | 2个RJ45口： 连接STP/UTP五类双绞线 2个光纤口：多模—SC/ST/LC/FC光纤口（光纤尺寸50,62.5/125μm） 单模—SC/ST/LC/FC光纤口（光纤尺寸9/125μm） |
| 转换方式 | 介质转换、存储转发 |
| MAC地址表 | 1K |
| 缓存器空间 | 512Kb |
| 流量控制 | 全双状态：流量控制, 半双工状态：背压方式 |
| 延时 | 存储转发：最大9.6us |
| 误码率 | <10-9 |
| MTBF | 5万小时 |
| LED指示灯 | POE1( POE1,供电开启/关闭)，POE2( POE2,供电开启/关闭) POW1(电源1供电开启/关闭），POW2（电源2供电开启/关闭） F1（光口1连接/传输）, F2（光口2连接/传输） |
| 电源 | 电源输入范围：12~48VDC/24VAC， 6-PIN压接端子，双电源备份， 支持反接保护，支持过流保护 |
| 功耗 | <5W（不提供POE供电时） |
| 储存湿度 | 5%~90%无凝结 |
| 工作湿度 | 5%~90%无凝结 |
| 工作温度 | -40~80℃ |
| 储存温度 | -40~80℃ |
| 尺寸 | 台式：140mm×110mm×40mm （长×宽×高） |
| 重量 |  |

| 技术认证 |
| --- |
| EMI | FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A |
| EMC | FCC,CE |
| EMS | EN61000-4-2 (ESD), Level 4 EN61000-4-3 (RS), Level 3 EN61000-4-4 (EFT), Level 4 EN61000-4-5 (Surge), Level 4 EN61000-4-6 (CS), Level 3 EN61000-4-8, Level 5 EN61000-4-11 |
| 震动 | IEC 60068-2-27 |
| 自由落体 | IEC 60068-2-32 |
| Vibration | IEC 60068-2-6 |
| 绿色环保 | RoHS |

应用

尺寸

# Text boxes

# 双光口备份工业级以太网光纤收发器系列

NT-IN322BF

# 双光口备份工业级以太网光纤收发器系列

NT-IN322BF

# 双光口备份工业级以太网光纤收发器系列

NT-ING2200

# 双光口备份工业级以太网光纤收发器系列

NT-IN322BF

# 工业级以太网光纤收发器系列

NT-ING2200

# 双光口备份工业级以太网光纤收发器系列

NT-IN322BF

# 工业级以太网光纤收发器系列

NT-ING2200