- 产品简述

NT-IN111系列是一款单口10/100Base-TX和单口100Base-FX 网络之间相互转换的工业级快速以太网光纤收发器。它通过光口将网络的传输距离从100米的铜线扩展到最远120km,并且电口支持10M或100M速率下的传输应用。

NT-IN111 系列工业级以太网收发器可以采用钉轨安装或者面板安装在控制箱或控制柜上，非常方便。宽工作温度、冗余电源接入、IP30防护等级等工业级设计,使得NT-IN111系列以太网收发器在工业特殊应用场合的成为最佳的选择，是工业以太网连接的最可靠解决方案。

NT-IN111系列提供1个支持802.3at的POE供电端口（可选），最大可输出25.5W功率，向下兼容802.3af的设备，可通过网线给高清网络摄像机、无线AP、IP电话等PD设备供电。能为用户节约布线成本，同时也为一些不便走电源线的应用提供便利。

- 功能特点

*  内置高效交换核心，实现流量控制，减少广播包
    *  支持协议：IEEE802.3u 100BASE-FX、IEEE802.3u 100BASE-TX、 IEEE802.3 10BASE-T

IEEE802.3x Flow Control、 IEEE802.3at

*  网口自适应直通线和交叉线，能兼容各种网卡，交换机，HUB等以太网设备

*  采用存储转发机制来避免网络的丢包和错误帧

*  支持线速转发和全双工流量控制/半双工背压模式

*  最大可转发包长2K bytes，直通包长9K bytes

*  12V至48V DC或24V AC宽电源输入，冗余电源极性反向保护

*  -40到85℃工作温度满足各种复杂环境

*  IP40等级保护标准外壳

*  支持电源端口和以太网端口的ESD保护和EFT保护

*  DIN轨和壁挂式的硬件设计便于用户安装

*  支持双纤多模、双纤单模和单纤单模多种光纤口选择，扩展了用户的需求

*  选用DIP开关可以设置光口、网口的工作状态

*  支持单口POE供电可达25.5W

- 技术指标:

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 设计等级 | 工业级IP30设计标准 |
| 接入方式 | 10/100Mbps |
| 标准 | IEEE802.3u 100BASE-FX/TX、 IEEE802.3 10BASE-T、 IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.3at |
| 波长 | 1310nm/1550nm |
| 传输距离 | 双纤多模：2Km，双纤单模：20/40/60/80/100/120Km，单纤单模：20/40/60/80/100Km 五类双绞线：100m EIA 568A/B |
| 端口 | 1个RJ45口：连接STP/UTP五类双绞线 1个光纤口： 多模—SC/FC/LC光纤口（光纤尺寸50/125, 62.5/125μm） 单模—SC/FC/LC光纤口（光纤尺寸8.3/125, 8.7/125, 9/125 or 10/125μm） |
| 转换方式 | 介质转换、存贮转发/直通 |
| MAC地址表 | 1K |
| 缓存器空间 | 128Kb |
| 流量控制 | 全双状态：流量控制, 半双工状态：背压方式 |
| 延时 | 存贮转发：最大9.6us，直通：最大0.9us |
| 误码率 | <10-9 |
| MTBF | 5万小时 |
| LED指示灯 | 电源接口： PWR1(电源1) ，PWR2(电源2) 电口： POE1（POE供电指示），L/A(连接/传输指示)，100M(速率指示) 光口：F1 (光口连接/传输) |
| 电源 | 电源输入范围：12~48VDC/24VAC， 6-PIN压接端子，双电源备份， 支持反接保护，支持过流保护 |
| 功耗 | <5W（不提供POE供电时） |
| 储存湿度 | 5%~90%无凝结 |
| 工作湿度 | 5%~90%无凝结 |
| 工作温度 | -40 ~ 85℃ |
| 储存温度 | -40 ~ 85℃ |
| 尺寸 | 台式： 140mm×110mm×40mm （长×宽×高） |
| 重量 |  |

| 技术认证 |
| --- |
| EMI | FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A |
| EMC | FCC,CE |
| EMS | EN61000-4-2 (ESD), Level 4 EN61000-4-3 (RS), Level 3 EN61000-4-4 (EFT), Level 4 EN61000-4-5 (Surge), Level 4 EN61000-4-6 (CS), Level 3 EN61000-4-8, Level 5 EN61000-4-11 |
| 冲击 | IEC 60068-2-27 |
| 自由落体 | IEC 60068-2-32 |
| 震动 | IEC 60068-2-6 |
| 绿色环保 | RoHS |

应用

尺寸

# Text boxes

# 工业级快速以太网光纤收发器系列

NT-IN111

# 工业级以太网光纤收发器系列

NT-IN111

# 工业级快速以太网光纤收发器系列

NT-IN111

# 工业级以太网光纤收发器系列

NT-IN111

# 10/100M

# 以太网光纤网管收发器系列

NT-102SN

# 工业级快速以太网光纤收发器系列

NT-IN111

# 工业级快速以太网光纤收发器系列

NT-IN111