- 产品简述

NT-IN314是工业级5口全千兆以太网交换机,它提供4端口10/100/1000BASE-TX 网线接口和额外的1个1000Base-FX 光纤接口。

采用严格的工业级设计使得它的稳定性和实用性有了根本的保障,并在恶劣的工业环境中的能够实现灵活以太网扩展。

NT-IN314 系列工业级以太网交换机可以采用DIN-RAIL导轨安装或者面板安装在控制箱或控制柜上，非常方便。宽工作温度、冗余电源接入、IP40防护等级等工业级设计，使得NT-IN314系列以太网交换机在工业特殊应用场合的成为最佳的选择，是您工业以太网连接的可靠的解决方案。

NT-IN314系列提供最多4个支持802.3at的POE供电端口（可选），每个端口最大可输出25.5W功率，向下兼容802.3af的设备，

可通过网线给高清网络摄像机、无线AP、IP电话等PD设备供电.能为用户节约布线成本，同时也为一些不便走电源线的应用提供便

利。

- 功能特点

*  内置高效交换核心，实现流量控制，减少广播包
    *  支持协议：IEEE802.3 10Base-T、IEEE802.3u 100Base-TX/FX、IEEE802.3ab 1000Base-T、 IEEE802.3z 1000Base-SX/LX

IEEE802.3x Flow Control、 IEEE802.3at PSE

*  网口自适应直通线和交叉线，能兼容各种网卡，交换机，HUB等以太网设备

*  采用存储转发机制来避免网络的丢包和错误帧

*  可提供四个独立的10M/100Mbps/1000Mbps自适应交换式双绞线口，实现电口备份和多用户接入

*  支持线速转发和全双工流量控制/半双工背压模式

*  支持传输最大9000字节的以太网包长

*  12V至48V DC或24V AC宽电源输入，冗余电源极性反向保护

*  -40到80℃操作温度满足各种复杂环境

*  IP40等级保护标准外壳

*  支持电源端口和以太网端口的ESD保护和EFT保护

*  DIN-RAIL导轨和壁挂式的硬件设计便于用户安装

*  支持双纤多模、双纤单模和单纤单模多种光纤口选择，扩展了用户的需求

*  支持单口POE供电可达25.5W

*  12Gbps背板带宽，1K MAC地址自动学习和1Mb内部缓存

- 技术指标:

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 设计等级 | 工业级IP40设计标准 |
| 接入方式 | 10/100/1000Mbps |
| 标准 | IEEE802.3 10Base-T、IEEE802.3u 100Base-TX/FX、IEEE802.3ab 1000Base-T、 IEEE802.3z 1000Base-SX/LX IEEE802.3x Flow Control、 IEEE802.3at PSE |
| 波长 | 850nm/1310nm/1550nm |
| 传输距离 | 双纤多模：500m，双纤单模：20/40/60/80/100Km，单纤单模：20/40/60/80Km 五类双绞线：100m EIA 568A/B |
| 端口 | 4个RJ45口： 连接STP/UTP五类双绞线 1个光纤口： 多模—SC/ST/LC/FC光纤口（光纤尺寸50/125, 62.5/125μm） 单模—SC/FC/LC/ST光纤口（光纤尺寸8.3/125, 8.7/125, 9/125 or 10/125μm） |
| 转换方式 | 介质转换、存储转发 |
| MAC地址表 | 1K |
| 缓存器空间 | 1Mb |
| 流量控制 | 全双状态：流量控制, 半双工状态：背压方式 |
| 误码率 | <10-9 |
| MTBF | 5万小时 |
| LED指示灯 | POE1( POE1,供电开启/关闭),POE2( POE2,供电开启/关闭), POE3( POE3,供电开启/关闭),POE4( POE4,供电开启/关闭) L/A(连接/传输指示)，1000（速率指示） POW1(电源1供电开启/关闭），POW2（电源2供电开启/关闭） F1（光口1连接/传输） |
| 电源 | 电源输入范围：12~48VDC/24VAC， 6-PIN压接端子，双电源备份， 支持反接保护，支持过流保护 |
| 功耗 | <6W（不提供POE供电时） |
| 储存湿度 | 5%~90%无凝露 |
| 工作湿度 | 5%~90%无凝露 |
| 工作温度 | -40 ~ 80℃ |
| 储存温度 | -40 ~ 80℃ |
| 尺寸 | 台式：155mm×125mm×50mm （长×宽×高） |
| 重量 |  |

| 技术认证 |
| --- |
| EMI | FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A |
| EMC | FCC,CE |
| EMS | EN61000-4-2 (ESD), Level 4 EN61000-4-3 (RS), Level 3 EN61000-4-4 (EFT), Level 4 EN61000-4-5 (Surge), Level 4 EN61000-4-6 (CS), Level 3 EN61000-4-8, Level 5 EN61000-4-11 |
| 震动 | IEC 60068-2-27 |
| 自由落体 | IEC 60068-2-32 |
| Vibration | IEC 60068-2-6 |
| 绿色环保 | RoHS |

应用

尺寸

# Text boxes

# 工业级千兆以太网光纤收发器系列

NT-IN314

# 工业级千兆以太网光纤收发器系列

NT-IN314

# 工业级以太网光纤收发器系列

NT-IN314

# 工业级以太网光纤管收发器系列

NT-IN111

# 工业级以太网光纤收发器系列

NT-IN314

# 工业级千兆以太网光纤收发器系列

NT-IN314