### 概述

NIE8052PG(PD) 是一款7口全千兆PoE交换机，最大支持4个千兆PoE电口、1个千兆电口和2个千兆光口。4个千兆端口支持PoE+供电，符合IEEE 802.3af/at标准，带1口60W PoE供电输入（PD）；

NIE8052PG(PD) 支持PoE Auto-check 功能，专门解决工程中经常出现的设备死机现象，自动重启死机设备，极大地降低了工程维护难度。

NIE8052PG(PD)提供2种工作模式：default和VLAN模式，适应各种复杂的应用环境，带1路继电器报警功能，发生电源掉电和端口失联后报警输出；

NIE8052PG(PD) 具备较高的抗干扰能力，产品支持6KV防雷，8KV/15KV防静电，可以使用在多种环境中。

NIE8052PG(PD) 支持挂墙和桌面安装，工作可靠，坚固耐用，可使用在安防网络视频监控，网络工程等场合。

### 照片

### 特点

- 带8个10/100/1000M PoE 下联电口，2个10/100/1000M 上联光口；带1口60WPoE供电输入（PD）；

- 提供2种工作模式：Default和VLAN模式，适应各种复杂的应用环境；

- 提供PoE Auto-check功能，专门解决工程中出现的设备死机现象，自动重启死机设备，极大的降低了工程维护难度；

- 带1路继电器报警功能，发生电源掉电和端口失联后报警输出；

- 具备较高的抗干扰能力，产品支持6KV防雷，8KV/15KV防静电，可以使用在多种环境中。

- 支持工作温度-40℃～75℃.

### 规格

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 电源 | 电源适配器供电，DC48~57V |
| 功耗 | 自身消耗<5W， |
| 下联端口 | 电口1~4 10/100/1000Base-TX PoE RJ45(IEEE802.3af/at PSE) |
| 上联端口 | 电口5 10/100/1000Base-TX 60W, 光口 6~71000Base-X SFP |
| PoE auto-check | 检测到POE设备死机时，自动重启该路POE |
| 工作模式 | Default模式：普通交换机模式。 VLAN模式：1~4端口相互隔离，只能和上联口通信；抑制网络风暴；关闭流控； |
| 继电器告警 | 如果出现电源掉电、任意网络端口掉线、任意端口PoE掉电时发报警信号 |
| 下联PoE供电端口1~8 | IEEE802.3af/at，末端跨接法，单口≤30W |
| 传输介质和距离 | 使用 cat5e/6标准网线，最大100m |
| 网络标准 | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z |
| 交换容量 | 14Gbps |
| 包转发率 | 10.42Mpps |
| 包数据缓存 | 1M bits |
| MAC 地址表 | 8K |
| 指示灯 | 电源：1 个红色; 上联 6~7光口：绿色LED指示Link/Act,5电口：黄色和绿色LED都指示Link/Act； 下联1~4电口： RJ45 绿色LED指示 Link/Act，黄色LED指示 PoE； |
| 防护 | 浪涌： 6KV, 执行标准IEC61000-4-5 ESD：8KV接触放电 15KV空气放电，执行标准IEC61000-4-2 |
| 工作温度 | -40℃~75℃ |
| 存储温度 | -40℃~85℃ |
| 湿度 | 0~95%（无凝结） |
| 尺寸（L×W×H） | 165 mm×115 mm×50mm |
| 外壳材质 | 金属 |
| 颜色 | 黑色 |
| 净重 | 500g |

### 面板示意图

### 应用

### 结构图

### 订购信息

| 型号 | 描述 |
| --- | --- |
| NIE8052PG（PD） | DC48-57V输入； 带4个千兆PoE电口1个千兆电口和2个千兆光口； 4个千兆电口支持PoE+，支持IEEE 802.3af/at标准，带1口60WPoE供电输入（PD）； 带1路继电器报警功能，带vlan,default两种模式与PoE auto check； 支持6KV防雷，8KV/15KV防静电； -40℃~75℃ |