### 概述

NIE8082PGM 是一款10口全千兆网管型PoE交换机，最大支持8个千兆PoE电口和2个千兆光口。8个千兆端口支持PoE+供电，符合IEEE 802.3af/at标准，带两口最高90W大功率POE；

NIE8082PGM 带2层网管功能，例如QoS，VLAN，MSTP，多播，端口管理和PoE管理；

NIE8082PGM 具备较高的抗干扰能力，产品支持6KV防雷，8KV/15KV防静电，可以使用在多种环境中。

NIE8082PGM 支持挂墙和桌面安装，工作可靠，坚固耐用，可使用在安防网络视频监控，网络工程等场合。

### 照片

### 特点

- 带8个10/100/1000M PoE 下联电口，2个10/100/1000M 上联光口；

- 下联电口带两口POE功率最大90W；

- 带2层网管功能，例如QoS，VLAN，MSTP，多播，端口管理和PoE管理；

- 具备较高的抗干扰能力，产品支持6KV防雷，8KV/15KV防静电，可以使用在多种环境中。

### 规格

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 电源 | 电源适配器供电，DC48~57V |
| 功耗 | 自身消耗<15W， |
| 下联端口 | 电口1~8 10/100/1000Base-TX PoE RJ45(2口最大90W，6口30W) |
| 上联端口 | 光口 9~10 1000Base-X SFP |
| 传输介质和距离 | 使用 cat5e/6标准网线，最大100m |
| 网络标准 | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z |
| 交换容量 | 20Gbps |
| 包转发率 | 14.88Mpps |
| 包数据缓存 | 1M bits |
| MAC 地址表 | 8K |
| 指示灯 | 电源：1 个红色; 上联 9~10光口：绿色LED指示Link/Act 下联1~8电口： RJ45 绿色LED指示 Link/Act，黄色LED指示 PoE |
| 防护 | 浪涌： 6KV, 执行标准IEC61000-4-5 ESD：8KV接触放电 15KV空气放电，执行标准IEC61000-4-2 |
| 工作温度 | -40℃~75℃ |
| 存储温度 | -40℃~85℃ |
| 湿度 | 0~95%（无凝结） |
| 尺寸（L×W×H） | 165 mm×115 mm×50mm |
| 外壳材质 | 金属 |
| 颜色 | 黑色 |
| 净重 | 500g |

### 面板示意图

### 应用

### 结构图

### 订购信息

| 型号 | 描述 |
| --- | --- |
| NIE8082PGM | DC48-57V输入； 带8个千兆PoE电口，2个千兆光口； 8个千兆电口支持PoE+（2口90W，6口30W）； 带两层网管； 支持6KV防雷，6KV/8KV防静电； -40℃~75℃工作温度 |
| NIE8082GM | DC12-60V输入； 带8个千兆电口，2个千兆光口； 带两层网管； 支持6KV防雷，6KV/8KV防静电； -40℃~75℃工作温度 |