### 概述

NC2082GPE 是一款10口PoE非网管交换机，最大支持8个百兆PoE电口和2个千兆电口。8个百兆端口支持PoE+供电，符合IEEE 802.3af/at标准，单端口PoE功率可达30W，整机最大PoE输出功率120W。

NC2082GPE 提供Extend、Default、VLAN 三种模式，适应各种复杂环境。同时支持PoE Auto-check 功能，专门解决工程中经常出现的设备死机现象，自动重启死机设备，极大地降低了工程维护难度。

NC2082GPE 具备较高的抗干扰能力，产品支持6KV防雷，6KV/8KV防静电，可以使用在多种环境中。

NC2082GPE 支持挂墙和桌面安装，工作可靠，坚固耐用，可使用在安防网络视频监控，网络工程等场合。

### 照片

### 特点

- 带8个10/100M PoE 下联电口，2个10/100/1000M 上联电口；

- 下联电口单口PoE功率最大30W，整机最大120W；

- NC2082GPE 提供Extend、Default、VLAN 三种模式，适应各种复杂环境；

- 支持PoE auto-check 功能，专门解决工程中经常出现的设备死机现象，能够自动侦测到PoE设备故障，并自动重启该路PoE输出，使该PoE设备重启，极大降低了工程维护难度；

- NC2082GPE 具备较高的抗干扰能力，产品支持6KV防雷，6KV/8KV防静电，可以使用在多种环境中。

### 规格

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 电源 | 电源适配器供电，DC48~57V |
| 功耗 | 自身消耗<5W, PoE 输出最大115W |
| 下联端口 | 电口1~8 10/100Base-TX 30W PoE RJ45(IEEE802.3af/at PSE) |
| 上联端口 | 电口 9~10/100/1000Base-T RJ45 |
| PoE 看门狗功能 | 检测到PoE设备死机，自动重启该设备 |
| 工作模式 | Extend模式：1～8端口最远250米；1～8端口相互隔离，只能和上联口通信；抑制网络风暴；关闭流控。 Default模式： 普通交换机模式。 VLAN模式：1～8端口相互隔离，只能和上联口通信；抑制网络风暴；关闭流控。 |
| 下联PoE供电端口1~8 | IEEE802.3af/at，末端跨接法，单口≤30W |
| 传输介质和距离 | 使用 cat5e/6标准网线，最大100m （Extend扩展模式最大250m） |
| 网络标准 | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z |
| 交换容量 | 5.6Gbps |
| 包转发率 | 4.2Mpps |
| 包数据缓存 | 4M |
| MAC 地址表 | 16K |
| 指示灯 | 电源：1 个红色; 上联 9~10电口：RJ45绿色，黄色LED指示Link/Act 下联1~8电口： RJ45 绿色LED指示 Link/Act，黄色LED指示 PoE |
| 防护 | 浪涌： 6KV, 执行标准IEC61000-4-5 ESD：6KV接触放电 8KV空气放电，执行标准IEC61000-4-2 |
| 工作温度 | -10℃~50℃ |
| 存储温度 | -40℃~85℃ |
| 湿度 | 0~95%（无凝结） |
| 尺寸（L×W×H） | 200 mm×95 mm×30mm |
| 外壳材质 | 金属 |
| 颜色 | 黑色 |
| 净重 | 500g |

### 面板示意图

### 应用

### 结构图

### 订购信息

| 型号 | 描述 |
| --- | --- |
| NC2082GPE | DC48-57V输入； 带8个百兆PoE电口，2个千兆电口； 8个百兆电口支持PoE+，支持IEEE 802.3af/at标准； 提供PoE看门狗功能； 提供3种工作模式：延长、标准和VLAN模式； 支持6KV防雷，6KV/8KV防静电，可以使用在各种恶劣环境中； |