### 概述

NC3244GM（4GS）是一款28口网管型交换机，最大支持24个千兆电口和4个千兆光口。

NC3244GM（4GS）内置电源450W，带2层网管，如QoS、VLAN、MSTP、多播和端口管理等。

NC3244GM（4GS）具备较高的抗干扰能力，产品支持6KV防雷，6KV/8KV防静电，可以使用在多种环境中。

NC3244GM（4GS）支持挂墙和桌面安装，工作可靠，坚固耐用，可使用在安防网络视频监控，网络工程等场合。

### 照片

### 特点

- 带24个10/100/1000 下联电口,和4个1000M SFP光口；

- 内置电源450W，带2层网管，如QoS、VLAN、MSTP、多播和端口管理。

- 具备较高的抗干扰能力，产品支持6KV防雷，6KV/8KV防静电，可以使用在多种环境中；

- 支持挂墙和桌面放置。

### 规格

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 电源 | 交流电源，AC100~240V，50/60Hz |
| 功耗 | 自身消耗<25W |
| 下联端口 | 电口1~24 10/100/1000 Base-TX RJ45 |
| 上联端口 | 光口 25~28 1000Base-X |
| 2层网管 | CLI:使用console端口(38400 8N1); Web:使用1-28个端口之一; 支持QoS、VLAN、MSTP、多播、端口管理等。 |
| 传输介质和距离 | 使用 cat5e/6标准网线，最大100m |
| 网络标准 | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z |
| 交换容量 | 56Gbps |
| 包转发率 | 42Mpps |
| 包数据缓存 | 4M |
| MAC 地址表 | 16K |
| 指示灯 | 电源：1 个红色; 上联 25~28 光口：绿灯指示Link/Act, 下联1~24电口： RJ45 绿色LED指示 Link/Act |
| 防护 | 浪涌：6KV, 执行标准IEC61000-4-5 ESD：6KV接触放电 8KV空气放电，执行标准IEC61000-4-2 |
| 工作温度 | -10℃~50℃ |
| 存储温度 | -40℃~85℃ |
| 湿度 | 0~95%（无凝结） |
| 尺寸（L×W×H） | 442 mm×285 mm×44mm |
| 外壳材质 | 金属 |
| 颜色 | 黑色 |
| 净重 | 5kg |

### 面板示意图

### 应用

### 结构图

### 订购信息

| 型号 | 描述 |
| --- | --- |
| NC3244GM（4GS） | 带24个10/100/1000 下联电口, 和4个1000M SFP光口； 支持6KV防雷，6KV/8KV防静电，可以使用在各种恶劣环境中； 带两层网管功能，内置450W电源。 |
| NC3244GM | 带24个10/100/1000 下联电口, 2个10/100/1000M 电口和2个1000M SFP光口； 支持6KV防雷，6KV/8KV防静电，可以使用在各种恶劣环境中； 带两层网管功能，内置450W电源。 |