### 概述

NIE608E 是一款支持8个百兆电口的工业级交换机;

NIE608E 带一路继电器报警功能，发生电源掉电和端口失联后报警输出；

NIE608E 具备较高的抗干扰能力，产品支持6KV防雷，6KV/8KV防静电，可以使用在多种环境中。

NIE608E支持壁挂式、Din-rail导轨式和桌面式安装，工作可靠，坚固耐用，可使用在安防视频监控，网络工程，工业控制等场合

### 特点

- 带8个10/100M电口;

- 带一路继电器报警功能，发生电源掉电、端口失联后报警输出；

- 具备较高的抗干扰能力，产品支持6KV防雷，6KV/8KV防静电，可以使用在多种环境中；

- 支持工作温度-30℃～65℃；

- 支持壁挂式、Din-rail导轨式和桌面式安装，工作可靠，坚固耐用，可使用在安防监控视频、网络监控、工业控制等场合。

### 规格

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 电源 | 电源适配器供电，DC12~60V |
| 功耗 | 自身消耗<5W， |
| 端口 | 电口1~8 10/100Base-TX RJ45 |
| 继电器告警 | 如果出现电源掉电、任意网络端口掉线、任意端口PoE掉电时发报警信号 |
| 传输介质和距离 | 使用 cat5e/6标准网线，最大100m |
| 网络标准 | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z |
| 交换容量 | 1.6 Gbps |
| 包转发率 | 1.19 Mpps |
| 包数据缓存 | 1M bits |
| MAC 地址表 | 8K |
| 指示灯 | 电源：2 个红色; 1~8电口：黄色和绿色LED都指示Link/Act |
| 防护 | 浪涌： 6 KV, 执行标准IEC61000-4-5 ESD：6 KV接触放电 8 KV空气放电，执行标准IEC61000-4-2 |
| 工作温度 | -30℃~65℃ |
| 存储温度 | -40℃~85℃ |
| 湿度 | 0~95%（无凝结） |
| 尺寸（L×W×H） | 165 mm×114 mm×50mm |
| 外壳材质 | 金属 |
| 颜色 | 黑色 |
| 净重 | 450g |

### 结构图

### 订购信息

| 型号 | 描述 |
| --- | --- |
| NIE608E | 2路DC12-60V输入； 带8个百兆电口； 带1路继电器报警功能； 支持6KV防雷，6KV/8KV防静电； -30℃~65℃ |