### 概述

NIE6041SG 是一款5口非网管交换机，最大支持4个千兆自适应电口和1个千兆光口；

NIE6041SG具备较高的抗干扰能力，产品支持6KV防雷，6KV/8KV防静电，可以使用在多种环境中；

NIE6041SG支持Din-rail安装，工作可靠，坚固耐用，可使用在安防网络视频监控，网络工程等场合。

### 图片

### 特点

- 带4个10/100/1000M  下联口和1个1000M 上联光口；

- 支持在 -30℃～65℃的环境下进行工作；

- 具备较高的抗干扰能力，产品支持6KV防雷，6KV/8KV防静电，可以使用在多种环境中；

- 支持Din-rail安装，工作可靠，坚固耐用，可广泛使用在安防网络视频监控，网络工程等场合。

### 规格

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 电源 | 电源适配器供电，DC12~57V |
| 功耗 | 自身消耗<5W， |
| 下联端口 | 电口1~4 10/100/1000Base-T |
| 上联端口 | 光口 5 1000Base-X SFP |
| 继电器告警 | 如果出现电源掉电、任意网络端口掉线和端口掉电时发出报警信号 |
| 传输介质和距离 | 使用 cat5e/6标准网线，最大100m |
| 网络标准 | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z |
| 交换容量 | 10Gbps |
| 包转发率 | 7.44Mpps |
| 包数据缓存 | 1M bits |
| MAC 地址表 | 8K |
| 指示灯 | 电源：2 个红色; 上联5光口：绿色LED都指示Link/Act； 下联1~4电口： 黄色LED指示PoE和绿色LED指示 Link/Act， |
| 防护 | 浪涌： 6 KV, 执行标准IEC61000-4-5 ESD：6 KV接触放电 8 KV空气放电，执行标准IEC61000-4-2 |
| 工作温度 | -30℃~65℃ |
| 存储温度 | -40℃~85℃ |
| 湿度 | 0~95%（无凝结） |
| 尺寸（L×W×H） | 101mm×65 mm×36mm |
| 外壳材质 | 铝合金 |
| 颜色 | 黑色 |
| 净重 | 300g |

### 结构图

### 订购信息

| 型号 | 描述 |
| --- | --- |
| NIE6041SG | DC12-57V输入； 带4个10/100/1000M 下联电口和1个1000M 上联光口 支持6KV防雷，6KV/8KV防静电； -30℃~65℃； 支持Din-rail安装，工作可靠，坚固耐用。 |