### 概述

NIE8088GM 是一款16口全千兆工业级网管型交换机，最大支持8个千兆电口和8个千兆光口；

NIE8088GM带2层网管功能，例如QoS，VLAN，MSTP，多播，端口管理；

NIE8088GM 具备较高的抗干扰能力，产品支持6KV防雷，8KV/15KV防静电；

NIE8088GM 支持- 40℃～75℃工作温度，可以使用在多种环境中；

NIE8088GM 支持挂墙和桌面安装，工作可靠，坚固耐用，可使用在安防网络视频监控，轻工业商用等场合；

### 照片

### 特点

- 带8个10/100/1000M 下联电口，8个10/100/1000M 上联光口；

- 带2层网管，例如QoS，VLAN，MSTP，多播，端口管理；

- 具备较高的抗干扰能力，产品支持6KV防雷，8KV/15KV防静电，可以使用在多种环境中；

- 支持工作温度-40℃~75℃；

### 规格

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 电源 | 电源适配器供电，DC12~57V |
| 功耗 | 自身消耗<20W， |
| 下联端口 | 电口1~8： 10/100/1000 RJ45(IEEE802.3af/at PSE) |
| 上联端口 | 光口 9~16：1000 SFP 端口（2*4 带灯带变压器RJ45，2*4 SFP笼子） |
| 传输介质和距离 | 使用 cat5e/6标准网线，最大100m |
| 交换容量 | 32Gbps |
| 包转发率 | 23.8Mpps |
| 包数据缓存 | 4M bits |
| MAC 地址表 | 8K |
| 指示灯 | 电源：2 个红色; 上联 9~16光口：黄色LED指示Link/Act 下联1~8电口： RJ45 绿色和黄色LED指示 Link/Act |
| 防护 | 浪涌： 6KV, 执行标准IEC61000-4-5 ESD：8KV接触放电 15KV空气放电，执行标准IEC61000-4-2 |
| 工作温度 | -40℃~75℃ |
| 存储温度 | -40℃~85℃ |
| 湿度 | 0~95%（无凝结） |
| 尺寸（L×W×H） | 165 mm×114 mm×50mm |
| 外壳材质 | 金属 |
| 颜色 | 黑色 |
| 净重 | 500g |

### 面板示意图

### 应用

### 结构图

### 订购信息

| 型号 | 描述 |
| --- | --- |
| NIE8084GM | DC12-57V输入； 带8个千兆电口，8个千兆光口； 带两层网管； 支持工作温度-40℃~75℃； 支持6KV防雷，8KV/15KV防静电，可以使用在各种恶劣环境中； |